Obsah:

1	Materiál	2

1.1 Skříň	2

1.2 Přední panel	2

1.3 Zadní panel	2

1.4 Plošný spoj	2

2	Obsluha	3

2.1 Základní charakteristika	3

2.2 Funkční popis systému	4

2.3 Blokové schéma	5

2.4 Instalace, nastavení a údržba	6

3	Vlastnosti	7

3.1 Technické parametry	7

4	Ovládací konektor	8

5	Poznámky	9

# Materiál

## Skříň

formát 19", 1 jednotka, hloubka 225 mm

šasí: pasivovaná ocel CD5B: povrchově vysoce vodivá

vyrobeno z jednoho kusu plechu, svařováno v rozích

kryt: pasivovaná ocel CD5B, ideální kontakt se skříní

kryt přichycen k šasí pomocí 10ti šroubů

vynikající elektromagnetická kompatibilita

přední panel z duralu, ochranná fólie s potiskem

plošný spoj montován na distančních sloupcích

síťový přívod přes standardní IEC zásuvku

## Přední panel

LED Power zelená

LED Ring vyzvánění jednotky č.1 - červená

LED On 1. jednotka aktivní - žlutá

Přepínač On/Off pro jednotku č.1

Potenciometr „Crosstalk“ k nastavení minimálního přeslechu jednotky

Potenciometr „Bandwidth“ k nastavení šířky pásma

Potenciometr „Return“ k nastavení úrovně modulace do mixážního stolu

Potenciometr „Send“ k nastavení úrovně modulace do telefonní linky

LED, přepínač a potenciometry jednotky č.2, je-li osazena

## Zadní panel

IEC síťová zásuvka

Telefonní zásuvka pro externí telefonní přístroj

Telefonní zásuvka pro telefonní linku

port Remote Canon 15 Male pro dálkové ovládání a signalizaci

XLR Return pro přenos modulace do mixážního stolu z jednotky č.1

XLR Send pro přenos modulace do telefonní linky č.1

Telefonní zásuvky a XLR konektory jednotky č.2, je-li osazena

## Plošný spoj

dvoustranná deska, maska a potisk

spolehlivé prvky

vynikající odolnost proti rušení

nízkošumové analogové obvody

dálková signalizace a ovládání

možnost ovládání z čelního panelu

# Obsluha

## Základní charakteristika

Phobos Audio Telefonní hybrid TH 02 RD je zařízení, sloužící k obousměrnému propojení studiové technologie (zpravidla mixážního stolu) s telefonní linkou. Model TH 02/1 RD je jednoduchý přístroj, model TH 02/2 RD je dvojitý hybrid.

Základním problémem, který se vyskytne při konstrukci telefonního hybridu je zajištění co nejlepší separace mezi odchozím a příchozím signálem. Je-li totiž tato separace nedostatečná, dochází k nežádoucímu zhoršení kvality signálu přenášeného ze studia, a to vlivem jeho sčítání se signálem, který se zpětně vrací do mixážního stolu od hybridu (viz obr.1).

Obr.1

Abychom mohli dokonale oddělit odcházející a přicházející signál, museli bychom přesně znát impedanční poměry na telefonní lince. Tyto ale nejsou u všech linek stejné, liší se jak podle typu příslušné ústředny, ke které je linka připojena, jednak podle typu a délky vedení od ústředny k hybridu. K vyřešení tohoto problému využívá TH 02 originální řešení. Impedance jakékoliv linky je totiž nejprve převedena na jednotnou virtuální zátěž se známými parametry.  S touto zátěží je pak již možno definovaným způsobem pracovat. Pro naprosto přesnou dokompenzaci je navíc na předním panelu vyveden prvek „CROSSTALK“, kterým můžeme hybrid na vlastnosti linky přesně donastavit. Pro linky s abnormálními kapacitními složkami impedance je dále možné uvnitř přístroje volit kapacitní kompenzaci pomocí jumperů. výsledkem této koncepce je velmi dobrá separace, která ale samozřejmě závisí na kvalitě linky.

## Funkční popis systému

Na vstupu zařízení je blok vstupní desymetrizace, která převádí vstupní symetrickou formu signálu na nesymetrickou, vhodnou k dalšímu zpracování. Následuje nastavení úrovně „SEND“, se kterou signál odchází do linky směrem k volajícímu.

Dále signál prochází vstupním clipperem, který chrání linku před případným silným přebuzením, které by mohlo nastat při nedbalé práci s mixážním stolem. Následná pásmová propust propustí pouze ty spektrální složky, které telefonní linka přenáší, tj pásmo 300 Hz - 3300 Hz. Takto upravený signál postupuje do budiče virtuální impedance. Na výstupu tohoto budiče je zapojen vlastní blok aktivní virtuální zátěže. Do něj je současně přes linkový transformátor připojena linka. V tomto bloku se provádí vlastní separace odchozího a příchozího signálu. Následuje výstupní clipper, který chrání vstup mixážního stolu proti silným poruchám na lince.

Dále je zde obvod nastavení šířky pásma výstupního signálu „BANDWIDTH“, s nastavitelným horním mezním kmitočtem 1.2 - 3300 Hz. Pomocí něj lze částečně  potlačit slyšitelnost nepříjemných  rušení na nekvalitních linkách.

Za tímto obvodem je zařazen blok řízeného útlumu, který je ovládán ze vstupu.  V případě, že se na vstupu hybridu objeví signál (např. promluví moderátor ze studia), zavede se okamžitě do výstupního signálu útlum 6 dB. Tuto funkci lze odpojit pomocí jumperu uvnitř zařízení. V dodávaném stavu je automatika zapnutá.

Následuje regulace návratové úrovně z linky „RETURN“ a výstupní symetrizace signálu.  Na telefonní linku je navíc připojen detektor vyzvánění (Ringing detektor). Ten je také vyveden na piny 6 a13 pro jednotku č.1 a piny 5 a 12 pro jednotku č.2. Hybrid je možno dálkově ovládat z mixážního stolu a to jak napětím (10 - 15 V), tak kontaktem. Při ovládání napětím se použijí piny 8 a 15 pro jednotku č.1 a piny 7 a 14 pro jednotku č.2. Polarita je libovolná. Pro ovládání plovoucím kontaktem se propojí pin 1 (+ 15V) s pinem 7 a 8 a ovládací kontakt se připojí mezi pin 9 (GND) a pin 15 resp. pin 14 konektoru CAN 15M REMOTE.

## Blokové schéma

Obr.2

## Instalace, nastavení a údržba

Instalaci  hybridu provádí zpravidla výrobce. Hybrid si však může  instalovat  i uživatel,  za  dodržení všech běžných zapojovacích konvencí. Po instalaci pomocí připojeného telefonu navážeme spojení a protější stranu požádáme o spolupráci. Hybrid uvedeme do režimu "ON". Do hybridu přivedeme zkušební signál (např. řeč) a prvkem SEND nastavíme takovou úroveň odcházejícího signálu, aby protější strana slyšela signál stejně hlasitě, jako při běžném telefonátu, nebo spíše o něco slaběji ( toto nutí protějšek  k hlasitější a výraznější řeči).

Poté požádáme protějšek, aby počítal a prvkem RETURN nastavíme plnou úroveň navracejícího se signálu. Posledním krokem je nastavení přeslechu. Protějšek požádáme o chvilku ticha, na vstup hybridu přivedeme zkušební signál (řeč) a monitorujeme výstup. Prvkem CROSSTALK nastavíme minimum, tj. maximalizujeme separaci. Prvkem BANDWIDTH se můžeme přizpůsobit kvalitě konkrétní linky, vzhledem k množství rušení a šumu. Tím je celé nastavení skončeno. Pokud se při nastavení nebo instalaci vyskytnou nějaké problémy (dálkové ovládání je třeba přepnout na napětí, nelze uspokojivě nastavit CROSSTALK atd.), kontaktujte prosím přímo výrobce.

Na údržbu přístroje nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky a případné opravy zařízení je oprávněn provádět pouze výrobce, nebo jím pověřená servisní organizace.

# Vlastnosti

## Technické parametry

Vysílací část:

Kmitočtový rozsah, +0/-3 dB: 					330 Hz - 3.30 kHz (-3 dB)

Vstupní citlivost :						1.55V +/- 6 dB nastavitelná

Vstupy / výstupy:						elektronická symetrie

Vstupní impedance:						10 k

Požadovaná výstupní impedance zdroje signálu:		<5 k

Vysílací úroveň:						-10 dBu

##### Přijímací část:

Jmenovitá výstupní úroveň nastavitelná:			1.55 V +/- 6 dB

Výstupní impedance:						100 

Minimální zatěžovací impedance:				600 

Maximální výstupní napětí:					8 Vef

Kmitočtový rozsah:						330 Hz- 3.3 kHz (-3 dB)

Přijímací úroveň:						-10 dBu

Přeslech příjem/vysílání, umělá zátěž:			35 dB min.

Přeslech mezi příjmem a vysíláním, měřeno s tlf. linkou:	20 dB cca

Maximální proud a napětí pro externí detektor vyzvánění	1,25 A/24 V 	pin 6-13/1

pin 5-12/2

Ovládací napětí 	( + 10 až 15 V libovolné polarity)	pin 8-15 Hybrid 1 On

pin 7-14 Hybrid 2 On

Pro spínání kontaktem je na konektoru REMOTE		pin 1 +15V interních

pin 9  GND

##### Rozměry:

Svařovaná skříň, duralový panel s vinylovou folií

Formát 19“							1U

Hloubka							225 mm

Výška								44,8 mm (1U)

Hmotnost							4,4 kg (2RD-4,6 kg)

##### Napájení:

Napájecí napětí:						230 V +/- 10%, 50 Hz

Příkon:								8 W (2RD-10W)

Pojistka:							32 mA/T

# Ovládací konektor

#### Ovládání hybridů ovládacím konektorem CANNON CAN 15M (pohled na zadní stěnu).

Fader start první jednotky ( osazena vždy ) je na pinech 8 ( 10 až +15V ) a 15

Fader start druhé jednotky je na pinech 7 a 14

Pin 9 je zem a při ovládání kontaktem se spojuje s piny 15 pro č.1 a 14 pro č.2

Pin 1je + 15 V a při ovládání kontaktem se ovládací kontakt zapojí mezi piny 1a8(7)

Detektor vyzvánění má plovoucí kontakt relé vyveden na piny 6 a 13 pro první jednotku a

5 a 12 pro druhou jednotku.

Maximální proud a napětí pro tento kontakt je 1,2 A /24

# Poznámky

Producer: Phobos Engineering s.r.o. Provoz: U družstva Život 4, Praha 4, 140 00, tel-fax: +4202 41412938

www.phobosaudio.cz

phobosaudio@email.cz

# Text boxes

#### RETURN

MIX

SEND

HYBRID



TEL. LINE

##### Oddělovací

transformátor

##### Blok

aktivní

virtuální

zátěže

##### Výstupní

symetrie

Auto-mute

-6dB

##### Nastavení

Šířky

pásma

##### Výstupní

clipper

##### Vstupní

desyme-trizace

##### Vstupní

Clipper

Pásmová propust

##### Budič

virtuální

impedance

##### SEND

##### RETURN

ON/OFF

RETURN

SEND

BANDWIDTH

CROSSTALK

T. Line

HandsetRETURN

RD-Detektor

Fader start

LED-ON

LED-RING

XLR MALE

XLR FEMALE

9

8

1

15